Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt auf unserem Hause entschieden haben

Das Montagematerial befindet sich unter der Staubabdeckung des Deckenelementes!

Gebrauchsanweisung

Inhaltsverzeichnis
===============================================

Sicherheitshinweise  ………………………………………………………………2

Kurzbeschreibung der Anwendungen   ……………………………………………3

Montageanweisung und –verfahren ……………………………………………4-7

Betrieb  ………………………………………………………………………………8

Problemlösung ……………………………………………………………………9-10

Pflege…………………………………………………………………………………11

Anlieferungsliste …………………………………………………………………11

Anhang: Darstellung der Geräte-Elektronik …………………………………11

### Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch

A) Lesen Sie die Anweisungen vor der ersten Benutzung

B) Keine anderen Elektrogeräte im Sauna Innenraum installieren und verwenden.

C) Keine Türschlösser, Schnappriegel, oder ähnliche Sache an der Tür anbringen, damit keine Personen aus versehen eingesperrt werden können.

D) Regeln Sie über den Lufteinlass die Frischluftzufuhr

E) Der Lichtwellen-Raum bei einer Überhitzung des Körpers (z.B. Fieber) nicht benutzen:

■  Das Vorkommen der Hyperthermie: Hyperthermie kommt vor, wenn die interne Temperatur des Körpers mehr als 37 Grad erreicht.

■  Das Symptom der Hyperthermie: Schwindel, Lethargie, Schläfrigkeit und Ohnmacht.

■  Die Gefahr der Hyperthermie: Verlust der Hitzeempfindung, Verlust der Fähigkeit für die Entscheidung die Sauna zu verlassen, Bewusstlosigkeit

Achtung – Gebrauch von Alkohol oder Medikamente könnte das Risiko für eine fatale Hyperthermie steigen.

F) Keine eigenmächtigen Veränderungen an der Sauna vornehmen

G) Darauf achten das der Temperaturfühler nicht beschädigt wird

H) Keine leicht entzündlichen Gegenstände mit in den Sauna Innenraum nehmen.

J) Sonstige Tipps zu Sicherheit:

a) Den Raum sofort verlassen, falls es zu Unwohlsein kommt. Der Aufenthalt in einer Sauna kann zu einer Überhitzung des Körpers führen.

b) Die Benutzung der Sauna durch Kinder oder geistig eingeschränkten Menschen sollte durch dritte Personen überwacht werden..

c) Schwangere und Personen mit schwachem Gesundheitszustand sollten sich bitte mit Ihrem Arzt vor Gebrauch der Sauna beraten.

d) Der Benutzung der Sauna nach Medikamenteneinnahme oder Alkoholgenuss ist abzuraten

e) Bei Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte an den Service

f) Bei Reparaturen ist das Gerät vom elektrischen Netz trennen

Kurzbeschreibung der Anwendungen

1、Funktionen der Infrarot Sauna

Wellness pur

Unsere High-tech Infrarot-Saunen mit modernster Karbon-Strahler-Technologie ist die zeitgemässe Alternative zu üblichen Heißluftsaunen.

Die schnelle und schonende Infrarot-Tiefenwärme heizt nur Ihren Körper bei angenehmen 40 bis 60 °C auf, ohne wie bei herkömmlichen Saunen, die Raumluft übermäßig zu erhitzen.

Stressfrei und gesundheitsschonend können so auch Personen mit Kreislauf- und Atembeschwerden ihre Heimsauna genießen und Sporttreibende sich schnell und wirkungsvoll regenerieren.

2 Merkmale der SAUNAKING Fern-Infrarote Sauna

■  Hohe Qualität  ■  Leichte Montagen und Demontagen   ■  Hochwertige Materialien

■  Automatische Temperaturhaltung   ■  Lautsprecher   ■  FM/AM/CD/DVD Radio und Player

Montageanweisung und –verfahren

1. Grundbedingungen

b) Die Sauna auf einem flachen ebenen Boden montieren und aufstellen.

c) Die Sauna in trockener Umgebung installieren.

d) Die Sauna nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen aufstellen und in Betrieb nehmen.

2. Aufbau

■  Vor der Installation

1. Explosionszeichnung

2. Die Verpackung des Gerätes:

Die Infrarotsauna hat drei Arten von Verpackungen, nummeriert als C/NO: 002  1OF 3 C/NO: 002  2 OF 3  C/NO: 002  3 OF 3. Siehe FIG-2.

FIG-2

3. Den Inhalt der Packungen prüfen:

A. Gebrauchsanweisung   B. Bodenplatte  C. Rückwand     D. Linke Wand   E. Rechte Wand   F. Sitzbank    G. Rückenlehne    H. Vordere Wand   I. Decke       J. Staubdeckel        K. Handgriff   L. Regal    M. Design-Säule

■  Installation

4．Das Bodenbrett, siehe FIG-3, an die gewünschte Stelle legen

FIG-3  Bodenplatte                	FIG-4   Installation der Rückwand

5． Installation der Rückwand

Die Rückwand an der Bodenplatte ausrichten. Siehe FIG-4

6． Installation der linken Wand

Die linke Wand an der Bodenplatte ausrichten. Sicher stellen, dass die interne Riegel der linken Wand, in dem Schlitz der Bodenplatte einsteckt. Mit den Schnappriegeln die linke Wand an der Rückwand befestigen. Siehe FIG-5

FIG-5  Installation der linken Wand              FIG-6   Installation der rechten Wand

7． Installation der rechten Wand

Die rechte Wand an der Bodenplatte ausrichten. Kontrollieren Sie dass die Riegel der rechten Wand in dem Schlitz der Bodenplatte einstecken. Mit den Schnappriegeln die rechte Wand an der Bodenplatte befestigen. Siehe FIG-6

FIG-7 Installation der Rückenlehne          FIG-8  Installation der Sitzbank

8． Installation der Rückenlehne

Die Rückenlehne können Sie nach eigenem Wunsch (in Ihrer gewünschten Höhe) an das Hinterbrett mit Schrauben befestigen. Siehe FIG-7.

9． Installation der Sitzbank

Die Sitzbank auf der linken und der rechten Stütze ausrichten (Bei 3- Personen Model bitte zum erst Sitzbrettstürze öffnen)  . Siehe FIG-8.

FIG-9 Installation der Design-Säule   FIG-10 Installation der vorderen Wand

10 Installation der seitlichen Säulen

Die vordere Wand an der Säule ausrichten. Stellen Sie sicher, das die internen Riegel der vorderen Wand in den Schlitz der Säule einsteckt. Dann mit den Schrauben befestigen.

Siehe FIG-9.

11． Installation der vorderen Wand

Die Seitenwände an der Säule ausrichten. Sicher stellen, dass die internen Riegel in den Schlitzen der Säule einstecken. Dann mit Schrauben befestigen.. Siehe FIG-10.

12． Installation der Decke

Alle Kabel der Heizung und sonstiger elektronischen Teile von den Seitenwänden durch die Löcher am Kopfdeckel stecken, danach die Decke ausrichten und mit Schrauben befestigen. Siehe FIG-11.

13.  Installation der Dekor-Abdeckungen

Die Deker-Abdeckung an der Säule richtig ausrichten. und mit Schrauben befestigen.. Siehe FIG-12

14． Verbinden der Anschlüsse

Alle Kabel mit den entsprechenden Kupplungen fest verbinden.

Siehe FIG-13

FIG-11  Installation der Decke             FIG-12 Installation der Dekor Seitenteile

FIG-13  Verbinden der Anschlüsse

FIG-14  Installation des Staubdeckels

15 . Installationen des Staubdeckels

Das Lock am Staubdecke nach der Stromkaste am Kopfdeckel ausrichten, dann den Staubdeckel mit Schrauben befestigen. Siehe FIG-14.

Betrieb

- Prüfen Sie ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt

- Verbinden Sie den Stecker mit einer geeigneten Steckdose

- Benutzen Sie die ON/OFF-Taste an der Digitalplatte, um die Sauna zu starten. (Achtung: Schalten Sie den Strom mit dem Stromschalter aus, wenn den Raum für eine lange Zeit nicht benutzt wird.)

- Stellen Sie die Zeit und die Temperatur ein.

- Lassen Sie der Sauna 10 Minuten Zeit sich erwärmen.

- Genießen Sie jetzt die Infrarot Sauna

- Sonstige Bedienungen

◇  Drücken Sie die „+“ und „-“-Tasten der Temperatur so oft bis die angezeigte Temperatur Ihren Wünschen entspricht. Je einen Duck an „+“ oder „-“ entspricht Steigerung oder Senkung der Temperatur 1°C. Wenn Sie die Taste länger als 3 Sekunden drücken, läuft es schneller. Wenn Sie die Temperatur während des Betriebs ändern wollen, müssen Sie die ON/OFF-Taste benutzen (ausschalten und noch mal einschalten).

◇  Drücken Sie die „+“ und „-“-Tasten der Zeit wie bei Temperatureinstellung, um die Dauer einzustellen. (Achtung: Der Summer beept eine Minute ab 5 Minuten Restlaufzeit)

◇  Wenn die Temperatur des Raums die eingestellte Temperatur erreicht hat, oder die eingestellte Zeit erreicht ist , leucht das Licht „heat“ aus, und schaltet die Heizung automatisch ab.

◇  Drücken Sie die  „light“ Taste, um das Licht (LED) des Raums einzustellen. Taste „light“ drücken. (Hell – weiß – rot – grün – blau - langsames Funkeln - Aus).

◇  Lesen Sie bitte die Gebrauchseinleitung des DVD / CD-Players

I．Warnung

◇  Keine Kleidungen und Handtücher im Lichtwellen-Raum trocken

◇  Die Strahler nicht berühren

◇  Die Lampe während des Betriebs nicht anfassen. Schalten Sie die Lampe aus und warten Sie, bis die Lichtquelle abgekühlt ist, falls die Quelle gewechselt werden muss.

◇  Kein Wasser in der Infrarot Sauna versprühen.

Problemlösung:

|  | Anzeichen | Mögliche Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keine Funktion | Die Anschlüsse ist nicht korrekt verbunden | Die Verbindung überprüfen |
|  |  | Kein Strom | Die Verbindung überprüfen ( besonders ob die Stromversorgung eingeschaltet ist) |
|  |  | Der Anzeiger ist defekt | Die Bedieneinheit austauschen |
| 2 | Anzeige für die Heizung arbeitet nicht | Der Anzeiger ist defekt | Display austauschen |
|  |  | Die Steuerungseinheit oder dessen Komponente defekt | Die Steuerungseinheit austauschen |
|  |  | Das Temperatursensor defekt | Die Verbindung zu dem Sensor überprüfen, gegebenenfalls austauschen |
| 3 | Das Infrarot Heizgerät arbeitet nicht | Das Heizelement ist defekt | Heizelement austauschen |
|  |  | Die Verbindung der Kabel zu dem Heizelement ist locker geworden | Die Verbindung überprüfen und befestigen |
|  |  | Der Temperatursensor ist defekt | Die Verbindung überprüfen, oder austauschen |
|  |  | Die Sicherung der Stromversorgung ist defekt | Die Sicherung austauschen |
|  |  | Die Steuerungseinheit ist defekt | Die Steuerungseinheit austauschen |
| 4 | Fremde Gerüche im Sauna-Raum | Die Heizstrahler sind abgedeckt | Die Heizstrahler nicht mit Handtüchern abdecken |
|  |  | Die Temperatur einiger Heizkörper ist zu hoch | Strom ausschalten und die entsprechenden Heizkörper austauschen |
|  |  | Die Steuerungseinheit ist defekt | Die Steuerungseinheit austauschen |
| 5 | LED arbeitet nicht | Die Verbindung ist locker | Die Verbindung erneut stellen |
|  |  | Die Lampe ist defekt | Die Lampe austauschen |
|  |  | Der Stromschalter ist defekt | Den Stromschalter austauschen |
| 6 | Lautsprecher arbeitet nicht | Der Lautsprecher ist defekt | Den Lautsprecher austauschen |
|  |  | Die Kabel zu den Lautsprechern sind locker | Die Verbindung erneut herstellen |
|  |  | Audiofrequenz des CDs ist defekt | Andere CD-Player probieren |
| 7 | CD-Player arbeitet nicht | Stromverbindung ist locker | Die Verbindung überprüfen |
|  |  | Keine Stromversorgung für CD-Player | Den Schalter für CD-Player austauschen |
|  |  | CD-Player ist defekt | CD-Player austauschen |
| 8 | Sauna funktioniert nicht | Stromkabel ist nicht eingesteckt | Die Kabel in die Steckdose einstecken |
|  |  | Kein Strom | Die Verbindung überprüfen |
|  |  | Stromversorgung oder Stromplatte ist defekt | Stromversorgung oder Stromplatte austauschen |
| 9 | Der Temperaturanzeiger zeigt "EP" | Die Verbindung des Temperatursensors ist locker oder dar Sensor ist geschädigt | Die Verbindung überprüfen oder den Sensor austauschen |
| 10 | Der Temperaturanzeiger zeigt "H" | Die Temperatur im Saunaraum ist zu hoch | Die Strom ausschalten und mit dem Hersteller in Kontakt aufnehmen |

Pflege

Reinigung

Wischen Sie das Display mit einem leicht befeuchteten Tuch. Wenn nötig, verwenden Sie ein wenig Kunststoffreiniger, danach mit einfach mit einem trocknem Tuch abwischen. Niemals aggressive Lösungsmittel verwenden !!!!

*** Den Saunaraum und das CD-Player nicht länger als zwei Stunden ohne Benutzung laufen lassen ***

Transport und Aufbewahrung

1. Beim Transport - bitte Vorsicht vor Nässe und starken Stößen.

2. Nicht in feuchter Umgebung lagern

Anhang: Die Darstellung der Elektronik des Gerätes

Nordstern by Master Spas GmbH

Lauchefeld 14

CH-9548 Matzingen

+41 (0)52/366 33 68

info@masterspas.ch

# Text boxes

Design-Säule

Grundplatte

Sitzbank

Sitzbrettstütze

Lufteinlass

Rückenlehne

Rechte Wand

Rückwand

Decke

Staubdeckel

Handgriff

Vordere Wand

DVD/CD/Radio

Bedinpanel

Linke Wand

Kontrolleinheit